## Slide 1: DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES
2° semestre 2018
I Introducción

## Slide 2
{
t
Una señal analógica es la representación de alguna cantidad que puede variar continuamente
en el tiempo. Por ejemplo:
Señales
Analógicas
Digitales
v
1) Onda senoidal
Introducción a los Sistemas Digitales
Notes: Notas:

## Slide 3
v
t
3) Señal de audio
4) Señal de temperatura
5) Velocímetro analógico
Así que, al haber señales analógicas, es equivalente a hablar de señales continuas en el tiempo.
2) Señal de televisión
Introducción a los Sistemas Digitales
Notes: Notas:

## Slide 4
Una señal digital es la representación
de alguna cantidad que varía en forma discreta
(muestras de una señal continua). Por ejemplo:
t
v
Introducción a los Sistemas Digitales
Notes: Notas:

## Slide 5
Algunos dispositivos digitales son:
1. Reloj digital 3. Calculadoras
2. Display digital 4. Computadoras
Mundo
Digital
D / A
v
t
v
t
v
t
A / D
Analógico
Analógico
Electrónica
analógica
Electrónica
digital
Introducción a los Sistemas Digitales
Notes: Notas:

## Slide 6: Señal digital y ruido
La señal digital, sobre todo si es binaria, tiene la máxima
Posibilidad de ser recuperada en presencia de ruido,

## Slide 7: Señal digital multinivel
Los valores pueden ser 0, A, 2A , ….., NA, con N finito.

## Slide 8: Señales discretas
Por su carácter discreto, las señales digitales siempre se pueden asociar a los enteros.
Cuando son binarias, se representan con unos y ceros, sin embargo los valores se pueden interpretar con mayor facilidad en la forma habitual que el sistema decimal o base 10.

## Slide 9: Señales cuantizadas en 8 niveles

## Slide 10: Señales cuantizadas

## Slide 11: Imagen Cuantizada

## Slide 12: Imagen original

## Slide 13
En forma general:
S = anrn + an-1rn-1 +…+ a0r0 + a-1r-1 +…+ a-mr-m
donde:
S = cantidad
a = dígito
m, n = posición
r = base
Sistemas numéricos y conversiones

## Slide 14: Asociación con enteros
Las representaciones del tipo
Siempre se pueden asociar a enteros. Basta con multiplicar por rm
S = anrn + an-1rn-1 +…+ a0r0 + a-1r-1 +…+ a-mr-m

## Slide 15
Sistema binario: (0, 1)
(110110)2 1 x 25 + 1 x 24 + 0 x 23 + 1 x 22 + 1 x 21 + 0 x 20
= 32 + 16 + 0 + 4 + 2
= (54)10
(0.1101)2 1 x 2-1 + 1 x 2-2 + 0 x 2-3 + 1 x 2-4
= 0.5 + 0.25 + 0 + 0.0625
= (0.8125)10
Sistemas numéricos y conversiones
Notes: Notas:

## Slide 16
Sistema octal: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
(756)8 7 x 82 + 5 x 81 + 6 x 80
= 448 + 40 + 6
= (494)10
Sistema hexadecimal: (0, 1, 2, 3, … , 8, 9, A, B, C, D, E, F)
(C54B.FE)H 12 x 163 + 5 x 162 + 4 x 161 + 11 x 160
+ 15 x 16-1 + 14 x 16-2
= 49152 + 1280 + 64 + 11 + 0.9375 + 0.0547
= (50507.992)10
Sistemas numéricos y conversiones

## Slide 17
En general, para cualquier base b tenemos:
Los dígitos x de la base son 0≤x<b
2 0, 1
3 0, 1, 2
4 0, 1, 2, 3
5 0, 1, 2, 3, 4
6 0, 1, 2, 3, 4, 5
7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sistemas numéricos y conversiones
Notes: Notas:

## Slide 18
10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A
12 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B
13 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C
14 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D
15 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E
16 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
Continuación:
Sistemas numéricos y conversiones

## Slide 19
1. Convierta (15A75.AF)16 a base 10
(15A75.AF)16 1 x 164 + 5 x 163 + 10 x 162 + 7 x 161
+ 5 x 160 + 10 x 16-1 + 15 x 16-2
= 65536 + 20480 + 2560 + 112 + 5
+ 0.625 + 0.0586
= (88693.683)10
Sistemas numéricos y conversiones
El procedimiento de conversión consiste en evaluar el
polinomio con aritmética de base 10
Notes: Notas:

## Slide 20
2. Convierta (11011001.101)2 a base 10
(11011001.101)2 1 x 27 + 1x 26 + 0 x 25 + 1 x 24
+ 1 x 23 + 0 x 22 + 0 x 21 + 1x 20
+ 1 x 2-1 + 0 x 2-2 + 1 x 2-3
= 128 + 64 + 16 + 8 + 1 + 0.5 + 0.625
= (217.625)10
Sistemas numéricos y conversiones

## Slide 21
3. Convierta (A3DE.F)16 a base 10
(A3DE.F)16 10 x 163 + 3 x 162 + 13 x 161 + 14 x 160
+ 1 x 23 + 0 x 22 + 0 x 161 + 1x 160
+ 15 x 16-1
= 40960 + 768 + 208 + 14 + 0.9375
= (41950.937)10
Sistemas numéricos y conversiones

## Slide 22
4. Convierta (37AB.B)12 a base 10
(37AB.B)12 3 x 123 + 7 x 122 + 10 x 121 + 11 x 120
+ 11 x 12-1
= 5184 + 1008 + 120 + 11 + 0.9167
= (6323.9167)10
Sistemas numéricos y conversiones

## Slide 23
Tarea #1: Sistemas numéricos y conversiones
Obtenga la representación en decimal
de los siguientes números
1. (417.3)8 11. (541.553)6
2. (110111.111)2 12. (1654.36)7
3. (23FA.CD)16 13. (A179.AA)11
4. (1485.156)9 14. (DC9A.DC)14
5. (AB167.B9)12 15. (EE459.E9)15
6. (13467.A)13 16. (2567.856)16
7. (1011000111.10101)2 17. (4732.71)8
8. (2312.33)4 18. (111101101.10111)2
9. (2112.122)3 19. (13AFF.DEF)16
10. (4134.43)5 20. (32112.312)4
Notes: Notas:

## Slide 24
Conversión de base decimal a base r
de números enteros
Si deseamos convertir un número de base decimal a cualquier otra base, sólo dividimos el número decimal entre la base a la que lo queremos convertir y se van acomodando lo residuos, obteniendo la cantidad convertida.
Notes: Notas:

## Slide 25: Procedimiento de conversión
Sea S, un número en base 10, que se desea convertir a base b
Entonces
Los ri son los residuos de la división y
representan los dígitos del número S, expresado
en base b. Nótese que el procedimiento entrega
los dígitos partiendo por el menos significativo.
El procedimiento termina con Qn=0

## Slide 26
1. Convierta 4810 a base 2 y a base 8
Conversión de base decimal a base r
Notes: Notas:

## Slide 27
2. Convierta 295010 a base 16
Conversión de base decimal a base r

## Slide 28
Para convertir un número fraccionario de base decimal a otra base se hace mediante multiplicaciones sucesivas por la base. En este caso, el procedimiento podría no terminar, en cuyo caso se suspende cuando se tenga “suficientes” dígitos fraccionarios. Los siguientes ejemplos ilustran el método.
1. Convierta 0.54610 a base 2
Conversión de base decimal a base r
Notes: Notas:

## Slide 29
2. Convierta 0.54610 a base 16
Conversión de base decimal a base r
Notes: Notas:

## Slide 30
1.(4315.718)10 2 = (1000011011011.1011)2
5 = (11423.324)5
13 = (1C6C.944)13
16 = (10DB.B7CE)16
Conversión de base r a base decimal
Para convertir un número real de base decimal
a otra base se realiza primero la parte entera y
después la parte fraccionaria para, finalmente,
sumar ambos resultados.
Realice las siguientes conversiones de acuerdo
con el ejemplo.
Notes: Notas:

## Slide 31
2. (8349.159) 10 2 =
4 =
8 =
16 =
3. (935.75) 10 2 =
4 =
8 =
16 =
La conversión entre bases se realiza pasando
primero por base decimal.
Conversión de base r a base decimal
Notes: Notas:

## Slide 32: Conversión entre bases potencias de 2
Dado que
Se acostumbra reducir la escritura de números binarios usando representación octal o hexadecimal.
Para convertir de hexadecimal a binario, basta expandir cada dígito hexadecimal en 4 binarios (4 bits). En el caso octal, se expande en 3 bits.
A8C3=1010 1000 1100 0011
123B4=0001 0010 0011 1011 0100

## Slide 33
Para convertir de binario a hexadecimal, se agrupan 4 bits, partiendo desde el punto fraccionario o bien desde el dígito menos significativo, en el caso de enteros. Si faltan bits para completar un grupo de a 4, se agregan ceros.
101011100101110010
10 1011 1001 0111 0010
0010 1011 1001 0111 0010
2B972

## Slide 34
Tarea #1: Conversiones entre bases
Desarrolla un programa en lenguaje C, Java, o Basic para la conversión de números de una base a otra. Estructura el programa de tal forma que maneje su información por medio de ventanas y menús.
Notes: Notas: