## Slide 1: Lógica Combinacional
Funciones booleanas
Circuitos de lógica combinacional

## Slide 2
Las funciones booleanas están constituidas de variables booleanas que pueden tomar los valores de cero lógico o uno lógico
Usaremos siempre lógica positiva que asocia a 1 Verdadero y a 0 le asocia falso.
Operadores booleanos básicos:
1. NOT F(A) = NOT A = A
2. AND Ÿ F(A,B) = A AND B = A Ÿ B
3. OR + F(A,B) = A OR B = A + B
Funciones booleanas
Notes: Notas:

## Slide 3
NOT Tabla de verdad
A F = A
0 1
Símbolo 1 0
AND Ÿ Tabla de verdad
A B F = A Ÿ B
0 0 0
Símbolo 0 1 0
1 0 0
1 1 1
Funciones booleanas
F = A
A
F = A Ÿ B
A
B
Notes: Notas:

## Slide 4
Funciones booleanas
OR + Tabla de verdad
A B F = A + B
0 0 0
Símbolo 0 1 1
1 0 1
1 1 1
F = A + B
A
B
Nótese que en lógica negativa, esta función es AND y la anterior
es OR
Notes: Notas:

## Slide 5
Tabla de verdad
A B C F = A Ÿ B Ÿ C F = A + B + C
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 1 0 0 1
0 1 1 0 1
1 0 0 0 1
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1
Compuertas AND y OR de tres variables
Funciones booleanas
F = A Ÿ B Ÿ C
F = A + B + C
A
B
C
A
B
C
F
F
Notes: Notas:

## Slide 6
F = (A+B)(C+D)
Funciones booleanas
A
B
C
D
A
B C D F
Notes: Notas:

## Slide 7
Jerarquía de los operadores
1. NOT
2. AND
3. OR
Los paréntesis se resuelven de adentro hacia afuera.
Ejemplos:
Muestre el circuito lógico de la siguiente
función y tabla de verdad.
1. F(A,B,C,D) = [(ABC + BC) (AB + CD)]
[(ABCD + AB) (AC + BD)]
Funciones booleanas
Notes: Notas:

## Slide 8
Si A=1 B=0 C=0 D =1
Determine su valor lógico.
F = [(100 + 00)(10 + 01)] [(1001 + 10)(10 + 01)]
= [(101 + 00)(11 + 01)] [(1001 + 10)(10 + 01)]
= 0100 = 0
A B C D
A
F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Funciones booleanas
Notes: Notas:

## Slide 9: Circuito para F= [(ABC + BC) (AB + CD)] [(ABCD + AB) (AC + BD)]
F(A,B,C,D)

## Slide 10
2. F(A,B,C) = AB + BC + ABC
A = 1 B = 1 C = 0
3. F(X,Y,Z) =
X = 1 Y = 0 Z = 1
Término producto: Un término es una o más variables unidas por el operador AND.
Mintérmino: Término producto con las N variables de la función
Las N variables puede tomar 2N valores diferentes.
3 variables 2n = 23 valores diferentes
Funciones booleanas
Notes: Notas:

## Slide 11
A B C mintérminos
0 0 0 A B C
0 0 1 A B C
0 1 0 A B C
0 1 1 A B C
1 0 0 A B C
1 0 1 A B C
1 1 0 A B C
1 1 1 A B C
Un mintérmino es un término que contiene todas las variables de la función unidas por el operador AND.
Funciones booleanas
Notes: Notas:

## Slide 12: Funciones Booleanas.
Término suma: Conjunto de variables unidas por el operador OR
Maxtérmino:
Término suma que contiene todas las variables de la función.
Notes: Nota:

## Slide 13: Funciones Booleanas.
A B C maxtérminos
0 0 0 A B C
0 0 1 A B C
0 1 0 A B C
0 1 1 A B C
1 0 0 A B C
1 0 1 A B C
1 1 0 A B C
1 1 1 A B C
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Notes: Nota:

## Slide 14: Funciones Booleanas.
Formas Canónicas:
Cuando una función booleana se expresa como suma de mintérminos o producto de maxtérminos, se dice que la función se encuentra en su forma canónica.
Toda función booleana se puede expresar como suma de productos o producto de sumas
Notes: Nota:

## Slide 15: Demostración mintérminos-maxterminos
Sea f una función booleana de dos variables
La expresión para f(a,b) se obtiene cuando la función vale 1.
La expresión para f(a,b) se obtiene cuando la función vale 0

## Slide 16: Funciones Booleanas.
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
EJEMPLO:
(A,B,C)=AB+
+C)(A+ + )(+B+C)
Primera forma canónica
Segunda forma canónica
Notes: Nota:

## Slide 17: Funciones Booleanas.
Cto. Lógico:
A B C
F
.
.
.
.
Notes: Nota:

## Slide 18: Funciones Booleanas.
Muestra la tabla de verdad de las siguientes funciones:
F1 (A,B,C) = A
F2(A,B,C)=C
Notes: Nota:

## Slide 19: Funciones Booleanas.
A B C F1 F2 F3
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1
Dos o más funciones son equivalentes si y solo si tienen la misma tabla de verdad
Notes: Nota:

## Slide 20: ¿Cuantas Funciones Booleanas?
Dadas n variables, existen funciones
Caso n=2, sean x e y
Algunos casos: f0=contradicción, fF=tautología
F1=x and y, f7=x or y, f8=x nor y
x | y | f0 | F1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | fA | fB | fC | fD | fE | fF
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 21: Teoremas del Algebra Booleana
(Leyes de De Morgan)

## Slide 22: Demostración de Morgan
X | Y |  | 
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
X | Y |  | 
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
X | Y |  | 
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
X | Y |  | 
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
Función NOR
Función NAND

## Slide 23: Teoremas del Algebra Booleana
XY=YX X+Y=Y+X
XYZ=(XY)Z=X(YZ) X+Y+Z=(X+Y)+Z=X+(Y+Z)
X(Y+Z)=XY+XZ X+YZ=(X+Y)(Y+Z)
X(X+Y)=X X+(XY)=X
(X+Y)(X+)=X XY+X=X
X(+Y)=XY X+Y=X+Y
Apéndice
Uso de Xor
X ⊕0=X X⊕1=
X ⊕X=0 X ⊕

## Slide 24: Teoremas del Algebra Booleana.
Demostración 11a
XY X+Y
00 0 1 0
01 1 0 0
10 1 1 1
11 1 1 1
Notes: Nota:

## Slide 25: Simplificación de funciones.
1.- F(x,y,z) =
=
= x + xy 4.B
2.- F(x,y,z) =
= x+y + x 12.B
= x + y + x 2B 4B
= x + y
Notes: Nota:

## Slide 26: Ejemplos de uso de teoremas

## Slide 27: Simplificación de funciones. Notación Boole Deusto
6.- F(A,B,C,D) =A*B+A*~~C+B*C*D+A*B*(~C+~D)
=A*B+A*~C*~C+B*C*D+A*B*~C*~D
=A*B*(1+~C*~D)+A*~B*~C+B*C*D
=A*B+A*~B*~C+B*C*D
=A*(B+~B*~C)+B*C*D 12.B
=A*B+A*~C+B*C*D
7.- F(A,B,C,D) = (A+B)*(~A+C)*(B+C) 13.B
= (A+B)*(~A+C)*(B+C+A~A) 4.A
=(A+B)*(~A+C)*(A+B+C)*(~A+B+C) 9.B
= (A+B)(~A+C)
Nota se usa la notación ~X como equivalente a y * como AND,
Para entrenamiento en el uso del software BOOLE
Notes: Nota:

## Slide 28: Simplificación de funciones.
8.- A+~B+~AB+(A+~B)~AB = 1
A+~B+~AB(1+(A+~B)) = 1
A+~B+~AB = 1
A+B+~B = 1
1 = 1
9.-(~W+X+~Y+~Z)(~W+X+~Y+Z)(~W+X+Y+~Z) (~W+X+Y+Z)=~W+X
11.A
(~W+X+~Y)(~W+X+Y) = ~W+X 11.A
~W+X = ~W+X
Notes: Nota:

## Slide 29: Simplificación de funciones.
10.- (A+B)(B+C+~D)(~B+C+~D) = (A+B)(C+~D)
APLICANDO 11.A
(A+B)(C+~D) = (A+B)(C+~D)
Notes: Nota:

## Slide 30: Ejemplo “clásico”
Juan Honesto, vendedor de autos usados dispone de modelos bicolores, de 8 cilindros. También tiene algunos con aire acondicionado, además de otros de menos de 8 cilindros, que son caros. Otro vendedor, el loco Charlie tiene algunos autos sin aire acondicionado u 8 cilindros, que son baratos. También tiene modelos con aire acondicionado y 8 cilindros y además, algunos autos de un solo color, que están caros.
Encuentre una expresión booleana mínima que represente los modelos que tienen ambos vendedores.

## Slide 31: Definición de variables
8cil, bicolor, caro, Acond
Autos de Juan Honesto:
Autos de Loco Charlie
caro
Ahora hay que minimizar

## Slide 32: Mapas de Karnaugh.
Un mapa de Karnaugh. Es otra forma de representar la tabla de verdad consistiendo de 2N casillas donde cada casilla contiene un minitermino o un maxtermino.
Para una variable
x f1
0 mo 0 1 0 mo
1 m1 mo m1 1 m1
f1
f1
x
x
Notes: Nota:

## Slide 33: Mapas de Karnaugh.
Para dos variables:
x y f f f
0 0 mo y 0 1 y 0 1
0 1 m1 x 0 mo m1 x 0 mo m2
1 0 m2 1 m2 m3 1 m1 m3
1 1 m3
Notes: Nota:

## Slide 34: Mapa de karnaugh 3 variables
a | b | c | F(a,b,c)
0 | 0 | 0 | m0
0 | 0 | 1 | m1
0 | 1 | 0 | m2
0 | 1 | 1 | m3
1 | 0 | 0 | m4
1 | 0 | 1 | m5
1 | 1 | 0 | m6
1 | 1 | 1 | m7
m0
m1
m2
m3
m6
m7
m4
m5

## Slide 35: Mapa de karnaugh 4 variables
m0
m1
m3
m2
m4
m5
m7
m6
m12
m13
m15
m14
m8
m9
m11
m10
F(w,x,y,z)

## Slide 36: Mapa de karnaugh de 5 variables
 | 000 | 001 | 011 | 010 | ´110 | 111 | 101 | 100
00 | 0 | 4 | 12 | 8 | 24 | 28 | 20 | 16
01 | 1 | 5 | 13 | 9 | 25 | 29 | 21 | 17
11 | 3 | 7 | 15 | 11 | 27 | 31 | 23 | 19
10 | 2 | 6 | 14 | 10 | 26 | 30 | 22 | 18
abc
de

## Slide 37: Mapa de 6 variables
 | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100
000 | 0 | 8 | 24 | 16 | 48 | 56 | 40 | 32
001 | 1 | 9 | 25 | 17 | 49 | 57 | 41 | 33
011 | 3 | 11 | 27 | 19 | 51 | 59 | 43 | 35
010 | 2 | 10 | 26 | 18 | 50 | 58 | 42 | 34
´110 | 6 | 14 | 30 | 22 | 54 | 62 | 46 | 38
111 | 7 | 15 | 31 | 23 | 55 | 63 | 47 | 39
101 | 5 | 13 | 29 | 21 | 53 | 61 | 45 | 37
100 | 4 | 12 | 28 | 20 | 52 | 60 | 44 | 36
abc
def

## Slide 38: Justificación del mapa de Karnaugh
El mapa de Karnaugh ubica los mintérminos o maxtérminos de la función ordenados según el código Gray, de tal forma que muestra gráficamente adyacencias de términos. Dos términos adyacentes, eliminan una variable, simplificando la expresión. 4 términos adyacentes eliminan 2 variables y en general 2N términos adyacentes, eliminan N variables. Las variables eliminadas son las que cambian en la agrupación de términos.

## Slide 39: Justificación Mapa (cont.)
La asignación numérica se realiza como binario normal.
Sean los mintérminos en a,b,c 101 y 100, es decir
La operación elimina la variable c, que cambia en la agrupación.

## Slide 40
Sean los mintérminos 101, 100,110 y 111, es decir:
Se aprecia que a es la única variable que mantiene su valor en la agrupación.

## Slide 41: Mapas de Karnaugh
Los mapas de K son una ayuda gráfica para la minimización de funciones booleanas. El resultado es siempre una suma de productos o producto de sumas según se usen los mintérminos o maxtérminos de la función. Es materia de práctica aprender a visualizar los ejes de simetría que permiten advertir las adyacencias de la función.
Es importante destacar que gracias al teorema de idempotencia, un término puede pertenecer a varias agrupaciones.

## Slide 42: Mapas de Karnaugh.
P. ej. : Dada la siguiente tabla de verdad, representarla en un mapa de Karnaugh y minimizarla.
x y f1
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 1
y
f1
f1 = xy+xy
= x(y+y)
= x
f1 = x
0 1
0 0 0
1 1 1
x
Notes: Notas:

## Slide 43: Mapas de Karnaugh.
x y z f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1
yz
x
0
1
00
01
11
10
0 0 1 0
1 1 1 0
f
Notes: Notas:

## Slide 44: Mapas de Karnaugh.
P.ejemplo: Dada las siguientes funciones presentarlas en un mapa de karnaugh.
A). f(x,y,z) =
yz
x
00 01 11 10
0 1 0 0
1 1 1 0
0
1
f
Notes: Notas:

## Slide 45: Mapas de Karnaugh.
B). f(A,B,C,D) =
AB
00 1 1 1 1
01 0 0 0 1
11 1 1 1 1
10 1 1 1 1
CD
00 01 11 10
F =
f
Notes: Notas:

## Slide 46: F COMO SDP

## Slide 47: Caso ejemplo
Sea
  La expresión ∑ se refiere a
  los mintérminos de la función,
  es decir los unos de F
La expresión , se refiere a
  los maxtérminos – términos ´producto de la función, es decir los ceros de la función.

## Slide 48: solución
No se debe agregar el término que agrupa 4 mintérminos BD
Por canno no aporta ningún mintérmino que ya no esté
Incluido, por lo que la función no sería mínima.

## Slide 49: Expresión mínima mínima
Se llaman literales la aparición de la variable o su complemento en una expresión (ya sea término producto o suma)
La expresión mínima para una función booleana es aquella que tiene el menor número de literales. Para el caso anterior:
La expresión SDP es la mínima mínima.
F =

## Slide 50: Mapas de Karnaugh.
Tarea:Minimizar mediante mapa las siguientes funciones
c). f (A,B,C,D) =
d.)F(w,x,y,z)=
e). f(a,b,c) =
f). f(X,Y,Z) = XY+Y+Z+~X~Y~Z+~XY~Z
El método es siempre construir el mapa de la función y luego minimizar
Notes: Notas:

## Slide 51: Funciones incompletamente especificadas
Cuando existen restricciones sobre las variables de entrada, se originan combinaciones que no son posibles en cuyo caso a esas combinaciones de las entradas, se le asigna a la función el valor don’t care – no importa y se asigna por X.
Un don’t care en un mapa se utiliza para agrandar en lo posible una agrupación de mintérminos (o maxtérminos). Si se les incluye en el grupo de mintérminos – asumen el valor 1. Los que no se incluyen, asumen el valor 0. Similarmente ocurre con el caso dual. Asumen el valor 0 en los maxtérminos.

## Slide 52: Determine cuando un número BCD es primo
Mapa de la función
nPrimo=

## Slide 53
Com SDP
nPrimo=(C+D)(

## Slide 54: Ejercicios
Minimizar f(a,b,c,d,e)=4,8,11,26,30,31)
Obtener como PDS y SDP
Observación: Los don’t care se mantienen en cualquier representación
Minimizar f(w,x,y)=
Determine una función booleana que señale cuando un número BCD es > 5.

## Slide 55: Circuitos Sumadores
SEMI SUMADOR
A+B
A B S C
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
S = AB + AB C = AB
S = A + B
0 1
0 0 1
1 1 0
B
A
S
A 1/2 S
B sumador C
A
B
S
C
0 1
0 0 0
1 0 1
B
A
C
Notes: Notas:

## Slide 56: Restador con reserva (no se usa).
1/2 RESTADOR
A-B
D = AB R = AB + AB
R = A + B
A
B
R
D
A B D R
0 0 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 1 0 0
0 1
0 0 1
1 0 0
B
A
D
0 1
0 0 1
1 1 0
B
A
R
Notes: Notas:

## Slide 57: Sumadores.
SUMADOR TOTAL
A = 1 0 1
B = 0 1 0
B2
S2
S1
S0
A0 C1
B0 S0
C0
A+B
B1
B0
A2
A1
A0
C3
C2
C1
C0
Notes: Notas:

## Slide 58: Sumadores y Restadores.
A0 B0 C0 S0 C1
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1
00 01 11 10
0 0 1 0 1
1 1 0 1 0
B0C0
A0
S0
S0=A0B0C0 +A0B0C0+ A0B0C0 +A0B0C0
= A0(B0C0 +B0C0)+A0(B0C0 +B0C0)
= A0( B0 + C0) + A0( B0C0 +B0C0)
K K
Notes: Notas:

## Slide 59: Sumadores y Restadores.
= A0K + A0K
= A0 + K = A0 + (B0 + C0)
= A0 + B0 + C0
00 01 11 10
0 0 0 1 0
1 0 1 1 1
B0C0
A0
C1
C1 = B0C0 + A0C0 + A0B0
C1 = B0C0 + A0 (C0 + B0)
A0
B0
C0
S0
C1
Notes: Notas:

## Slide 60: Sumador de 4 etapas.
A3B3C3
A2B2C2
A1B1C1
AoBo
C4 S3
C3 S2
C2 S1
C1 S0
C0
7483 Y 7486
A = 1 0 1 0
B = 1 0 1 1
Notes: Notas:

## Slide 61: Sumadores y Restadores.
Restador Completo (no se usa)
A0 B0 D0 D1 S0
0 0 0 0 0
0 0 1 1 1
0 1 0 1 1
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 1 0 0
1 1 0 0 0
1 1 1 1 1
00 01 11 10
0 0 1 0 1
1 1 0 1 0
B1D1
A1
S1
S0 = A1 + B1 + D1
Notes: Notas:

## Slide 62: Restadores.
00 01 11 10
0 0 1 1 1
1 0 0 1 0
B0D0
A0
D0
D2 = A’ 1D1 + A’1B1 + B1D1
D2 = A’1(D1 + B1) + B1D1
A1
B1
D1
S1
D2
Notes: Notas:

## Slide 63: Sumadores y Restadores.
El 7483 es un sumador de 4 bits y se puede implementar para restar un número de la siguiente forma:
A3 A2 A1 A0
Control
S/R
B3 B2 B1 B0
3 2 1 0
C0
C4
7483
Notes: Notas:

## Slide 64
Algoritmo para realizar la suma de dos variables de 4 bits en código BCD, utilizando sumadores completos:
Inicio
Asignar
A1, B1, ABCD
>9
C4 =1
1 = A + B
Si
No
B = 0110
B = 0
1 = A
2 = 1 + B
BCD a 7seg.
Mostrar en
display
END
Suma A+B
Notes: Notas:

## Slide 65
Algoritmo para realizar la resta de dos variables de 4 bits en código BCD , utilizando sumadores completos
Inicio
Conv a BCD
Asignar A1B1
Comp B
C4 = ?
1 = A+B’
No
Si
Asignar Signo
B = 1
Comp 1
B = 0
Display
END
2 = 1+B
BCD a 7seg.
Restar A-B
Notes: Notas:

## Slide 66
Algoritmo para realizar la suma o resta de dos variables de 4 bits utilizando codigo BCD.
Inicio
A, B Conv
BCD
S
Si No
Comp B
1= A+B’
S
Display
END
2 = 1+B
BCD a 7seg.
B = 0
>9
C
B=0110
Si No
Si
C=?
No
B = 1
Asignar Signo.
Comple 1
B = 0
Si
No
Notes: Notas:

## Slide 67
Implementación Física (Hardware) del sumador/restador en BCD.
1 9
1 9
74147
74147
7404
7404
7486
A3 A2 A1 A0
B3 B2 B1 B0
7483
D C B A
C0
B3 B2 B1 B0
A3A2A1A0
7483
C1
C0
7447
a
g
NC
0 - Suma
1 - Resta
7486
C1
**
*
en anodo comun
decima unidad
*
**
Notes: Notas:

## Slide 68: Verdadero sumador restador de 4 bits

## Slide 69: Características del circuito
El circuito suma o resta números de 4 bits. El mismo circuito se puede interpretar como aritmética de segundo complemento.
La puerta Exor con todas las entradas en 1, modifican B por
C0 en 1 completa la operación de segundo complemento, calculando
El carry de salida COUT sirve para conectar más etapas en cascada y producir sumadores de 8, 16, 32, 64, etc bits.